# SD-1 Супер овердрайв

## Название и функции

Педаль SD-1 предназначена для воссоздания характера звучания овердрайва лампового усилителя. В отличии от традиционного звучания эффекта дисторшен, педаль SD-1 высокочувствительна к технике гитарного звукоизвлечения и передаёт звучание всех его нюансов. Кроме этого, характер перегрузки сигнала может варьироваться от очень легкого до очень глубокого с большим количеством искажений прямого сигнала.

Основным достоинством данной педали является её возможность адаптации к любому типу электрогитар, обеспечивая широкий спектр звучания эффекта овердрайва без изменения характера основного тона самой гитары.

РИС. (по часовой стрелке)

Фиксирующий винт

Педальный переключатель

Выходное гнездо

Регулятор громкости

Гнездо АС адаптера

Светодиодный индикатор

Регулятор овердрайва

Регулятор тембра

Входное гнездо

### Регулятор овердрайва DRIVE

Данным регулятором устанавливается глубина искажений прямого сигнала и сустейн эффекта овердрайв.

### Регулятор тембра TONE

Этим регулятором устанавливается тембральная окраска эффекта овердрайв, которая может варьироваться от очень яркого в высокочастотной области до насыщенного и мягкого в области низких частот.

### Регулятор громкости LEVEL

Этот регулятор устанавливает уровень выходного сигнала с эффекта, который может быть сопоставим с прямым сигналом или контрастировать по отношению к нему.

### Светодиодный индикатор

Индикатор отображает включенное или выключенное состояние эффекта и прекрасно виден в сценических  условиях. Кроме этого, индикатор отображает состояние разрядки батарейки. Если он светится более тускло или начинает мигать – необходимо заменить батарейку.

### Входное гнездо INPUT

В данное гнездо подключается джек гитарного кабеля, который замыкает питание батарейки на электронный контур педали. Если вы не используете педаль, обязательно отключайте джек гитарного кабеля от гнезда INPUT, что увеличить срок службы батарейки.

### Выходное гнездо OUTPUT

Педаль имеет низкоомное выходное сопротивление, что позволяет передавать сигнал с педали на вход усилителя с минимальными шумовыми наводками в сигнале эффекта.

### Гнездо АС адаптера

Данное гнездо служит для подключения АС адаптера, если педаль работает от электросети.

### Педальный переключатель

Данный переключатель не является механическим, а представляет собой электронный контур FET, что позволяет избежать характерных щелчков во время переключения.

### Фиксирующий винт

Данный винт удерживает крышку, под который находится ложемент для батарейки.

### Пожелания перед началом работы с SD-1

- При работе SD-1 от сети электропитания, используйте BOSS АС адаптер.

- Не рекомендуется использовать SD-1 в грязных и пыльных помещениях, или при высокой температуре окружающей среды.

### Схема подключения SD-1

РИС.

* Электропитание батарейки подаётся на электронную схему педали при вставленном джеке гитарного кабеля во входное гнездо INPUT педали.

Отключайте джек гитарного кабеля от гнезда INPUT педали, если вы ей не пользуетесь.

## Работа с SD-1

- После подключения педали, сделайте установку положения её регуляторов в соответствии с рисунком.

РИС

- Нажмите на педаль, чтобы проверить состояние батарейки. Если светодиод CHECK  светиться, то напряжение батарейки достаточное для обеспечения штатного режима работы педали.

РИС

* Если диод не светится, то необходимо заменить старую батарейку на новую.

- Выберите нужный вам характер звучания эффекта ручкой DRIVE.

РИС

- Регулятором LEVEL установите уровень громкости, близкий к уровню прямого сигнала, попеременно включая и отключая эффект нажатием педали.

РИС.

- Установите желаемую тембровую окраску звучания  эффекта ручкой TONE .

РИС.

## Замена батарейки и основные предупреждения

Для замены используется одна 9-вольтовая батарейка.

Процедура замены батарейки:

РИС (слева направо)

Батарейка

Контактная колодка

Кабель питания

Винт

Крышка педали

Упор пружины

Витая пружина

Канал для винта

Место батарейки в корпусе

- Отверните винт, удерживающий крышку педали, и откройте её.

- Удалите старую батарейку из корпуса и вставьте новую батарейку в корпус педали.

- Направьте пружину на выступающий упор крышки педали и закройте её.

- Заверните винт, фиксирующий нажимную крышку педали, так, чтобы он вошёл в отверстие канала в корпусе педали.

* Будьте внимательны, чтобы кабель питания батарейки не попал между витками пружины.

### Предупреждения

- Если прогнозируется не использовать педаль длительное время, то обязательно удалите батарейку из неё, чтобы предотвратить возможность попадания электролита батарейки во внутрь педали.

- Если заряд батарейки снижается ниже штатного режима работы педали, то изменяется характер звучания эффекта или он перестаёт работать. В тиках случаях необходима срочная замена батарейки.

- Убедитесь в наличии батарейки внутри педали, даже тогда, когда вы предполагаете работать от АС адаптера. В этом случае, при возможном несанкционированном отключении адаптера от педали произойдёт мгновенное переключение на питание от батарейки и не будет прерывания звучания в процессе работы.

- Питание педали замыкается при подсоединённом джеке гитарного шнура во входное гнездо педали. Если вы не пользуетесь педалью, отсоединяйте джек гитарного кабеля из входного гнезда педали.

## АС адаптер сетевого электропитания

Если вы работаете от сети электропитания, пользуйтесь АС адаптером (DC 9V) для DS-1.

РИС.

## Спецификация

Электропитание					9 V DC : батарейка 9 Вт (6F22/9V), АС адаптер (PSA-серии)

Ток потребления				4 мА

Регуляторы					LEVEL, TONE, DRIVE

Индикатор					CHECK светодиод

Гнёзда						INPUT, OUTPUT, AC адаптер

Входное сопротивление				470 кОм

Выходное сопротивление			свыше 10 кОм

Габариты					70 х 125 х 55 мм

Вес						400 г